### SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Obiekt :	Modernizacja Kotłownia wraz z pomieszczeniem na opał stały

Adres :		Nowotarska 2a, 82-410 STARY TARG

DZ. NR 536/1 i 536/4

Inwestor :	GMINA STARY TARG UL. GŁÓWNA 20

82-410 STARY TARG

Stadium :	Projekt budowlany

Branża  :		Architektoniczno-konstrukcyjna

| Kierownik pracowni | mgr inż. A. Papaj | Upr. 1529/El/90 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Jarosław Czermak | upr. 387/Gd/2002 |  |

# Malbork – styczeń– 2019 r

ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

# 1.    WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot ST

## 1.2.	Dokumentacja projektowa

## 1.3. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

## 1.4.     Przekazanie terenu budowy

### 1.5.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

### 1.6.	Zabezpieczenie terenu budowy

# 2.    WYMAGANIA OGÓLNE

### 2.1.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

### 2.2.	Ochrona przeciwpożarowa

### 2.3.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

### 2.4.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

### 2.5.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

### 2.6.	Ochrona i utrzymanie robót

### 2.7.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

# 3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

# 3.1.    	MATERIAŁY

# 3.2.	SPRZĘT

# 3.3. 	TRANSPORT

# 4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. 	Roboty betonowe

4.2. 	Roboty izolacyjne

4.3. 	Roboty murowe

4.4. 	Stolarka okienna i drzwiowa

4.5.	Roboty naprawcze

4.6.  	Roboty wykończeniowe

4.7.	Roboty instalacyjne

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

# 5.2.	Kontrola jakości robót

# 5.1.	Zasady ogólne

# 5.3.. 	Dokumenty budowy

# 5.4.    	Odbiór robót

# 6. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 6.1.	Ustawy

## 6.2.	Rozporządzenia

## 6.3.     Inne dokumenty i instrukcje

# 1.    WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych w istniejącym obiekcie wraz z wydzieleniem pomieszczenia technicznego z pomieszczenia opału w Starym Targu, w skład których wchodzą :

- doprowadzenie istniejących obiektów do zgodności z aktualnymi przepisami przeciwpo-żarowymi w tym: zabezpieczenie głównej konstrukcji nośnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana poszycia ścian i dachu składu opału na płyty warstwowe

-  wymiana stolarki wewnętrznej, remont ścian i posadzek z naprawą lub wymianą poszycia , zamurowania i nadmurówki, wyprawy elewacyjne, wymiana wywietrzaków dachowych oraz roboty naprawcze po robotach instacyjnych i technologicznych

- w pomieszczeniu składu opału wykonanie szczelnego zbiornika otwartego do składowania pelletu z ścian oporowych prefabrykowanych typu L o wysokości min. 2,5m oraz wykonanie nowe posadzki przemysłowej,

Szczegóły zakres wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym integralna część opracowania

## 1.2.	Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji został opracowany projekt architektoniczno-budowlany z instalacjami wewnętrznymi. Przekazana kompletna dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w spisie treści. Poszczególne jej części stanowią całość i tak należy ją rozpatrywać.

## 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, w oparciu o warunkami techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i sztukę budowlaną  oraz za ich zgodność :

1. z dokumentacją projektową,

2. specyfikacją techniczną ( ST )

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

## 1.4.     Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

### Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółowa Specyfikacja Techniczną

### ( SST )

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

### 1.6.	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

# 2.    WYMAGANIA OGÓLNE

### 2.1.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

### 2.2.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

### 2.3.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

### 2.4.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

### 2.5.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 	W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dla całego zadania inwestycyjnego „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrębne przepisy szczegółowe.

### 2.6.	Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

### 2.7.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

# 3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

# 3.1.    MATERIAŁY

## 3.1.1.	Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do powszechnego stosowania w budownictwie spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, itp.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej oryginały deklaracji zgodności, stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obsługi wbudowanych lub zainstalowanych materiałów i urządzeń.

## 3.1.2.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

## 3.1.3.	Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

# 3.2.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

# 3.3. TRANSPORT

## 3.3.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

## 3.3.2.	Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na drogach publicznych i terenach osób trzecich na koszt własny, powstałych w wyniku błędów lub nadużyć kierowców pojazdów wykorzystywanych przy realizacji budowy.

# 4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Zakres robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

# w tym

| lp | Rodzaj robót | Kod CPV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaż zbrojenia. | 45262310 |
| 2 | Roboty izolacyjne. | 45321000-3 |
| 3 | Roboty murarskie | 45262500-6 |
| 5 | Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych | 45411000 |
| 5 | Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach. | 45430000 |
| 6 | Roboty malarskie. | 45442100-8 |

4.1. Roboty betonowe

4.1.1. Podkłady –

Na ubitych podbudowach piaskowo-żwirowych ułożyć beton podkładowy klasy min C8/10 o gr. 10cm. Dopuszcza się wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM II/32,5R o konsystencji wilgotnej i stosunku W/C < 0,65.

4.1.2. Płyty posadzkowe – posadzka przemysłowa

Wylewane żelbetowe z betonu towarowego klasy C25/C30. gęstoplastycznej i stosunku W/C < 0,65. Płyta zbrojona krzyżowo prętami żebrowanymi 6 co 15cm ze stali klasy A-IIIN min. B500SP, poprzecznie z prętów gładkich ze stali klasy A-0 St0S. Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 4cm.

Dopuszcza się zastosowanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym ( włókna stalowe min 25kg/m3 ) wg indywidualnie opracowanej przez wytwórcę betonu receptury dla

4.1.3. Warstwy podposadzkowe –

Wylewane betonowe z betonu towarowego klasy C20/C25), o konsystencji gęstoplastycznej i stosunku W/C < 0,65

Wierzchnia warstwę należy zatrzeć na gładko

Dla zapewnienia prawidłowego dojrzewania betonu i uniknięcia rys i spękań skurczowych, w każdym wyżej opisanym przypadku , po stwardnieniu betonu należy całość obficie podlewać wodą.

4.2. Roboty izolacyjne

4.2.1. izolacja przeciwwilgociowa istniejących fundamentów –

Masy asfaltowo-kauczukowe dyspersyjne

Na zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych należy wykonać izolacje pionową z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, wodorozcieńczalnej, zgonie technologią producenta – najpierw zagruntować roztworem masy w stosunku 1:1 – malowanie pędzlem a następnie zaciągnąć całą powierzchnie gotową masa bez rozcieńczania. Ponadto na warstwie styropianu, zaciągniętego masa klejową , nie wcześniej niż 7 dni od nałożenia wyprawy, całą powierzchnię podziemną należy zagruntowanie roztworem masy w stosunku 1:1 – malowanie pędzlem Tak wykonana powłoka winna być zabezpieczona przed zasypaniem folią tłoczona opuszczona do spodu ławy fundamentowej, na poziomie gruntu zakończona listwą wykańczającą.

4.3. Roboty murowe

4.3.1.  ściany parteru –

Zamurowania otworów ściany jednowarstwowe z prefabrykatów drobno wymiarowych - ceramicznych lub silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej min. klasy M5 lub gotowych mieszankach zapraw murarskich o analogicznej wytrzymałości o wymaganej odporności i szczelności ogniowej zgodnie z opisem szczegółowym dla danego miejsca zamurowania  Styki pionowe na całej grubości ściany wypełnione zaprawą. Ewentualne szpary i ubytki można wypełnić pinką o wymaganej odporności ogniowej.

4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

4.4.1. okna  –

Okna z profili aluminiowych spełniająca wymagania ochrony przeciwpożarowe, zgodnie z opisem na rysunkach, z szybami zespolonymi  o współczynniku przenikania ciepła min. U= 1,5 W/m2K, z nawiewnikami górnymi. Okucia z możliwością mikrorozszczelnienia. Wszystkie okna bezwzględnie należy osadzić na łączniki blaszane – min 2 szt na każde ościeże pionowe. Niedopuszcza się kotew wierconych przez ościeżnicę chyba że producent zgodnie z aprobata techniczną zaleca inaczej. Przestrzeń między ościeżnicą a ościeżem murowanym o szerokości 1 do 1,5cm, wypełnić pianka montażową o wymaganej dla okna odporności ogniowej.

Wszystkie okna dwuskrzydłowe, min, jedno skrzydło rozwierno-uchylne

4.4.2 drzwi zewnętrzne –

Zaprojektowano drzwi zewnętrzne stalowe, pełne,  ocieplone o odporności ogniowej EI30 i EI60 zgodnie z miejsce wbudowania, odporne na oddziaływania atmosferyczne wykonane fabrycznie, posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikcyjne.

Skrzydła wykonane z blach stalowych obustronnie ocynkowanych, grub. min 0,7mm, malowane proszkowo, 3- stronne przylgi, min 2 zawiasy , stalowe czopy przeciwwyważeniowe, z dwoma zamkami wpuszczanymi - patentowymi  i zapadkowo-zasuwkowym. Wypełnienie termoizolacyjne z wełny mineralnej.

Ościeżnice kątowe, wykonane ze stali o gr. min. 1,5mm z uszczelkami pęczniejącymi , z fabrycznymi kotwami mocującymi i progiem z blachy stalowej odpowiednio zabezpieczonym antykorozyjnie.

Sposób osadzenia zgodnie z instrukcja producenta przy stosowaniu pianek przeciwpożarowych o wymaganej odporności przeciwpożarowej nie mniejszej niż osadzane drzwi.

4.4.3 drzwi wewnętrzne –

Zaprojektowano drzwi wewnętrzne stalowe, pełne, wykończone fabrycznie o odporności ogniowej EI30 i EI60 z godnie z miejscem wbudowania. Okucia i wyposażenie standardowe.

4.5.  Roboty wykończeniowe

4.5.1. posadzka kotłowni –

Przed układaniem posadzki właściwej wskazane jest   wykonanie wylewki samopoziomujące zgodnie z zaleceniami producenta.

Płytki posadzkowe - gress techniczny układać na klej, metodą na grzebień o wysokości zębów min 2x większej niż grubość płytki. W sali głównej należy osadzić minimum 1 listwę dylatacyjną poprzeczne i jedna podłużną, zastosować kleje elastyczne. Cokoliki można wykonać z połówek płytek posadzkowych na klej.

4.5.2. posadzka składu opału i pom. technicznego  –

Zaprojektowano posadzkę przemysłową, z betonu towarowego wodoszczelnego, klasy C25/30 o grub. min. 10cm, zatartego na gładko ze zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilości min. 25kg/m3 masy betonowej. Nacięcia dylatacyjne wykonać nie później niż 24 godziny po zatarciu powierzchni górnej. Szczeliny wypełnic zalewa trwale plastyczną. Wykonanie zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Posadzka wykonana musi być jako bezspoinowa, mineralna. Podkład betonowy pod posadzkę, powinien być wykonany z betonu klasy nie niższej niż C16/20  o grubości min. 10cm Wymaga się, aby posadzka spełniały poniższe parametry: wytrzymałość na ściskanie min. – 140 Mpa, wytrzymałość na zginanie min. 20 Mpa - łatwość utrzymania w czystości , powierzchnia niepyląca, - odporność na uderzenia, - odporność na ścieranie: max. 5,2 cm3 /50cm2 , - nienasiąkliwość: penetracja wody < 1 mm - dobre właściwości antypoślizgowe, - mrozoodporność: bardzo dobra, - powierzchnia posadzki powinna być jednorodna kolorystycznie - jasnoszara, - ułożenie posadzki powinno zapewnić odpływ wody do punktów odwodnienia.

4.5.2. tynki uzupełniane –

Tynki cementowo-wapienne kat. III trójwarstwowe – obrzutka z zaprawy cementowej gr. 2 do 3mm na ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gęstoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane ręcznie, zatarty na ostro i gładź z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego związaniem lub gładź gipsowa naniesiona na związany narzut, gr. max 3mm. Gładź należy wykonywać pełnymi powierzchniami ścian i sufitów, bez łączenia. Dopuszczalne odchyłki :

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m,

Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2mm na 1mi ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m, poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp )

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji– nie większe niż 3mm na 1m

4.5. Roboty pokrywcze

Przed jego wykonaniem pokrycia należy otynkować podwyższone ścianki attykowe i kominy murowane,  osadzić klocki i listwy do mocowania obróbek blacharskich, wyprowadzić na odpowiednią wysokość podstawy pod wywietrzaki dachowe. Powierzchnia podłoża musi być równa (prześwit między powierzchnią a łatą kontrolną o dł.2m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzi , naroża oraz styki z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy wyokrąglić łukiem o promieni >3cmm, skosem lub listwami systemowymi. Wysuszoną (wilgotność max. 6%) oraz oczyszczoną powierzchnię betonową należy zagruntować roztworem asfaltowym, następnie na dostatecznie suchej, ciągłej, wykazującej dobrą przyczepność do podłoża powłoce gruntującej, można rozkładać papę izolacyjną termozgrzewalną– zakłady podłużne min 10cm – najczęściej oznaczone folią przez producenta. Następnie montujemy belkę okapową (krawędziak drewniany 10x10cm lub skrzynia deskowa o wysokości równej grubości izolacji termicznej). W dalszej kolejności układamy płyty z wełny mineralnej twardej. Potem mocujemy blachę pasa nadrynnowego. Ostatnią warstwę stanowi gruba papa termozgrzewalna Ei30, modyfikowana jednokrotnego krycia, która w pasie zgrzewowym należy przymocować od podłoża systemowymi kołkami. Równolegle zgodnie z zaleceniami producenta należy osadzić kominki wentylacyjne. Szczególna uwagę należy zwrócić na odpowiednie zwielokrotnienie warstw i zakłady przy ściankach attykowych. Bezwzględnie ostatnią warstwę papy należy wywinąć na pełną wysokość attyki. Ostatnim etapem jest nałożenie obróbek blacharski i orynnowania.

4.6. Wyprawy elewacyjne ścian zewnętrznych

4.6.1. Ściany istniejące

Przed rozpoczęciem robót renowacyjnych należy usunąć stare, odpryskujące i łuszczące powłoki malarskie, skuć uszkodzony odparzony tynk, oczyścić całą powierzchnie z pyłu, kurzu i luźnych elementów. Następnie należy wykonać próby przyczepności podłoża. Całą powierzchnie ścian istniejących po oczyszczeniu należy zagruntować w celu w wzmocnienia podłoża i ujednolicenia przyczepności.

Następnie należy zdemontować rury spustowe i orynnowanie, zdjąć opierzenie gzymsów

4.6.2. nowe wyprawy tynkarskie na ścianach istniejących przygotowanych jw.

Całość prac należy wykonać jak wyprawy elewacyjne dla metody "lekka mokra", w jednym systemie, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania, nie dopuszcza się zgodnie z zaleceniami producentów stosowania różnych materiałów na kolejnych etapach robót.

Po wstępnym zagruntowaniu całej powierzchni ścian należy uzpełnic ubytki tynków, wyrónac płaszczyznę ścian zaprawami naprawczymi. Kolejną czynnością jest wklejenie ukośnych pasków siatki o wym min 20x40cm przy narożnikach okiennych i drzwiowych pod kątem ok. 45o do krawędzi otworów, następnie mocujemy ochronne narożniki aluminiowe z siatka zbrojącą, potem następuje naniesienie warstwy klejowej do zatopienia siatki zbrojącej z włókien sztucznych o gr, min 3mm. Siatkę należy wklejać pasami pionowymi z zakładem min 5cm. Minimalne otulenie zewnętrzne siatki 1mm. Po całkowitym związaniu zaprawy klejowej można przystąpić do nakładani podkładu tynkarskiego poprzez malowanie pędzlem lub wałkiem. Średni czas schnięcia waha się od 4 do 6 godzin. Po wymaganym czasie można nakładać wyprawę tynkarską typu branek o granulacji max 3mm. Wyprawę należy nakładać całymi powierzchniami ścian dla uniknięcia przebarwień i styków technologicznych.

Ostatnim etapem jest malowanie całej powierzchni farbami silikonowymi do stosowania zewnętrznego, kolory odciąć papierowymi taśmami malarskimi.

Wszystkie prace należy prowadzić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj temperatura od +5 do +25oC, przy słonecznej pogodzie, bez opadów. W okresie letnim należy stosować metodę „za słońcem” dla uniknięcia nadmiernego nagrzewania powierzchni. Zaleca się  założenie na rusztowanie siatek ochronnych.

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

## Zasady ogólne

## Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

## Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

## Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

# 5.2.	Kontrola jakości robót

## 5.2.1.	Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

# 5.3.. Dokumenty budowy

5.3.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan   pogody   i  temperaturę   powietrza  w   okresie  wykonywania   robót  podlegających   ograniczeniom   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

5.3.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

# 5.4.    ODBIÓR ROBÓT

5.4.1.	Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  -	zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 	Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

### 5.4.5.	Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

### 5.4.6.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

# 6. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 6.1.	Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

## 6.2.	Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

## 6.3.      Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Opracował :

inż. Jarosław Czermak